ÔN TẬP CHUẨN BỊ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Lý thuyết

1. a. Điện trở là gì ? Cách xác định ? b. Phát biểu và viết biểu thức đinh luật Ôm ?

2. a. Nªu ®Æc ®iÓm vµ c«ng thøc tÝnh điện trở của đoạn mạch mắc nối tiếp ?

b. Mắc thêm vật dẫn nối tiếp vào đoạn mạch thì điện trở đoạn mạch thay đổi thế nào ? cường độ dòng điện đi qua đoạn mạch thay đổi thế nào ?

3. Nªu ®Æc ®iÓm vµ c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë cña ®o¹n m¹ch m¾c song song ?

b. Mắc thêm vật dẫn song song vào đoạn mạch thì điện trở đoạn mạch thay đổi thế nào ? cường độ dòng điện đi qua đoạn mạch thay đổi thế nào ?

4. a. §iÖn trë cña d©y dÉn kim lo¹i phô thuéc nh÷ng yÕu tè nµo ? phô thuéc thÕ nµo ?

b. ViÕt c«ng thøc diÔn t¶ quan hÖ phô thuéc ®iÖn trë d©y dÉn vÇo c¸c yÕu tè cña d©y vµ gi¶i thÝch c¸c kÝ hiÖu trong c«ng thøc ?

c. V× sao dùa vµo biÓu thøc R = U/I ph¸t biÓu “§iÖn trë cña vËt dÉn tØ lÖ thuËn víi hiÖu ®iÖn thÕ, tØ lÖ nghÞch víi c­êng ®é dßng ®iÖn” lµ sai ?

5. a. BiÕn trë lµ g× ? Gåm cã c¸c lo¹i  nµo ? ý nghÜa sè ghi 60(-1,5A trªn biÕn trë ?

b. V× sao di chuyÓn con ch¹y trªn biÕn trë th× c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch thay ®æi ?

6.a.Viết biểu thức công suất của dòng điện và giải thích các kí hiệu trong công thức ? b. Nêu các bước xác định công suất của một đoạn mạch bằng ampe kế và vôn kế ?

c. Nêu ý nghĩa các số ghi thường gặp trên một bóng đèn điện ?

7. a. Những dấu hiệu nào chứng tỏ dòng điện có năng lượng ?

b. Điện năng có thể chuyển hoá thành những dạng năng lượng nào ? Ví dụ minh hoạ ?

c. Dụng cụ đo điện năng tiêu thụ là gì ? Đơn vị đo điện năng ? Đổi ra đơn vị Jun ?

d. Công của dòng điện là gì ? Nêu các biểu thức tính công của dòng điện ?

8. Phát biểu và viêt biểu thức định luật Jun – Lenxơ ?

9. Cần phải thực hiện những quy tắc nào để bảo đảm an toàn khi sử dụng điện ?

10. Vì sao phải tiết kiệm điện năng ? Nêu các cách sử dụng tiết kiệm điện năng ?

11. Mỗi nam châm có mấy cực từ ? Để tự do nam châm sẽ nằm như thế nào ? Đầu nào là cực Bắc ? cực Nam ? Người ta kí hiệu cực Bắc, cực Nam của nam châm thế nào ?

12. Khi đặt hai thanh nam châm gần nhau các cực của hai thanh nam châm tương tác với nhau theo quy luật như thế nào ?

13. a. Lực từ (hay tác dụng từ) là gì ? Từ trường là gì ? b. Nhận biêt khu vực có từ trường bằng cách nào ?  c. Từ trường có ở những đâu ?

14. a. Từ phổ là gì ? Tạo từ phổ bằng cách nào ? b. Đường sức từ mô tả cái gì ? Quy ước mô tả ? c. Vì sao nói đường sức từ có chiều ? Chiều đường sức từ của nam châm ? có liên quan thế nào với các cực kim nam châm nằm trên đường sức từ ?

15. Vẽ hình mô tả hình dạng và chiều đường sức từ xung quanh nam châm thẳng ?

16. a. Vẽ hình mô tả hình dạng và chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện ?

b. Phát biểu quy tắc xác định chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện ?

Bài tập

1. Cho (R1ntR2)//R3 .

- BiÕt R1=10(, R2=8(, R3=12(, U=6V. TÝnh R ? TÝnh  U2 ?

- BiÕt R1=8(, R2=12(, R3=10(, I=1,5A. TÝnh U ? TÝnh I2 ?

- BiÕt R1=8(, R2=12(, R3=30(, U1=4V. TÝnh U2 ? TÝnh I3 ?

2. Cho (R1//R2)nt R3 .

  - BiÕt R1=40(, R2=10(, R3=12(, U=6V. TÝnh R ? TÝnh  I2 ?

  - BiÕt R1=8(, R2=12(, R3=2,2(, I=1,5A. TÝnh U3 ? TÝnh I2 ?

  - BiÕt U=12V, U1=8V, R2=16(, R3=4(. TÝnh I2 ? TÝnh R1 ?

3. a. §ång cã ( =1,7.10-8 (m. TÝnh ®iÖn trë R cña d©y ®ång dµi 4000m, tiÕt diÖn 1mm2 ?

b. TÝnh ®é dµi cña d©y ®ång cã tiÕt diÖn 0,2mm2, ®iÖn trë 1,7( ?

c. TÝnh tiÕt diÖn S cña d©y ®ång cã ®é dµi 150m, ®iÖn trë 1,7( ?

4. §iÖn trë cña d©y dÉn t¨ng hay gi¶m bao nhiªu lÇn trong c¸c tr­êng hîp sau:

a. T¨ng chiÒu dµi lªn 6 lÇn ®ång thêi gi¶m tiÕt diÖn ®i 3 lÇn.

b. T¨ng chiÒu dµi lªn 4 lÇn ®ång thêi t¨ng tiÕt diÖn lªn 2 lÇn

5. Dïng d©y dÉn b»ng ®ång (1,7.10-8 (m) tiÕt diÖn 0,2mm2 dµi 200m ®Ó m¾c mét bãng ®Ìn ®iÖn cã ®iÖn trë R1 vµo nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ  220V th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®Ìn lµ 205V. VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn. TÝnh ®iÖn trë m¹ch ®iÖn ? TÝnh R1 cña ®Ìn ?

6. M¾c bãng ®Ìn cã ®iÖn trë R1 = 30( nèi víi con ch¹y C cña biÕn trë AB råi m¾c ®Çu A vµo cùc (+), ®Çu kia cña ®Ìn vµo cùc (-) cña nguån ®iÖn cã U = 9V kh«ng ®æi. Trªn biÕn trë cã ghi 60(-2A. VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn. TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®Ìn khi C ë chÝnh gi÷a biÕn trë ? Di chuyÓn con ch¹y vÒ phÝa nµo th× c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch gi¶m ? TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ bÐ nhÊt gi÷a hai ®Çu ®Ìn ?

7. Cho ®o¹n m¹ch ®iÖn cã s¬ ®å nh­ bªn.                                    C

BiÕt R1=24(, R2=12(. BiÕn trë ghi 48(-2A.                        A               B         R2

Nguån cã U=12V kh«ng ®æi.

a. X¸c ®Þnh R vµ I khi C ë chÝnh gi÷a AB ?                                     R1

b. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn m¹ch chÝnh bÐ nhÊt Imin khi di chuyÓn C trªn AB ?

c. DÞch con ch¹y C ®Õn ®©u th× I1 = 0,25A ?

8. a. Cho U = 9V, I = 1,5A. Tính P   ?                 b. Cho I = 0,5A, P = 66W. Tính U ?

c. Cho số ghi 110V-55 W.  Tính Iđm ?                 d. Cho R =18(, I = 0,25A. Tính P   ?

e. Cho R = 9(, U = 9V. Tính P ?                  g.Cho I = 0,1A, P  = 16W. Tính R ?

h. Cho U = 9V, P  = 36W. Tính R ?                    i. Biết P   = 81W, R = 9(. Tính U ?

k. Biết P  = 36W, R = 4(.  Tính I ?

9. Một bóng đèn khi mắc vào hiệu điện thế 6V thì có công suất tiêu thụ là 3W.

a. Tính điện trở của bóng đèn ?

b. Trên bóng đèn có ghi 12V - … W. Điện trở bóng đèn không đổi. Tìm số ghi còn thiếu ?

c. Khi cường độ dòng điện qua đèn bằng 0,9A thì đèn sáng thế nào ?

d. Xác định hiệu điện thế giữa hai đầu đèn khi công suất tiêu thụ trên đèn bằng 0,75 W ?

10. Mắc R1ntR2.    a.Biết  R1 = 12(, R2 = 24(, U = 12V.  Tính P  ? Tính P 1 ?

b. Biết R1 = 8(,  R2 = 12(,  P 1 = 2 W. Tính P 2 ? Tính P  ?

11. Mắc R1//R2.    a. Biết  R1 = 12(, R2 = 36(, U = 6V.  Tính P  ?

b. Biết R1 = 8(,  R2 = 12(,  P1 = 0,72 W. Tính P 2 ? Tính P ?

12. Cho Đ1 (6V-3W) và Đ2 (9V - 9W). Tính công suất lớn nhất của bộ đèn khi:

a. Mắc Đ1 nối tiếp Đ2 .      b. Mắc Đ1 song song Đ2.

13. Cho đoạn mạch điện gồm R1nt(R2//R3). Biết R1 = 7,2(, R2 = 12(, R3 = 8(, U = 9V.  Tính  P 1 ? Tính P 2 ? Tính P  ?

14. Tính công của dòng điện trong các trường hợp:

a. Đèn có ghi 220V-100W sáng bình thường trong 5h ?

b. Đoạn mạch điện mắc vào nguồn 12V thì có dòng điện 0,5A đi qua trong 12ph ?

c. Mắc dây dẫn có điện trở 30( vào nguồn có hiệu điện thế 6V trong 15ph ?

d. Dòng điện 1,5A đi qua đoạn mạch có điện trở 20( trong 1h ?

15. a. Điện năng tiêu thụ trong 15ph là 0,36KWh. Tính công suất tiêu thụ ?

b. Tính thời gian đèn 220V-60W sáng bình thường tiêu thụ điện năng 0,72KWh ?

c. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch biết dòng điện đi qua là 1,2A và trong 2h tiêu tốn điện năng 0,56kWh ?

16. Mắc R1//R2.   a.Biết  R1 = 12(, R2 = 24(, U = 12V.  Tính A ? Tính A1 ?

b. Biết R1 = 8(,  R2 = 12(,  A1 = 24J. Tính A2 ? Tính A ?

17. Mắc R1ntR2.    a.Biết  R1 = 12(, R2 = 24(, U = 12V, t = 10s.  Tính A ? Tính A1 ?

b. Biết R1 = 8(,  R2 = 12(,  A1 = 200J. Tính A2 ? Tính A ?

18. Cho đoạn mạch điện gồm R1nt(R2//R3). Biết R1 = 7,2(, R2 = 12(, R3 = 8(, U = 9V, t = 5s. Tính  A1 ? Tính A2 ? Tính A ?

19. Cho đoạn mạch điện gồm R1//(R2ntR3). Biết R1 = 24(, R2 = 12(, R3 = 36(, U = 9V, t = 5s.  Tính  A1 ? Tính A2 ? Tính A ?

20. a. Tính nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn 20( có dòng điện 0,5A trong 5ph ?

b. Tại sao cùng cường độ dòng điện đi qua đèn thì nóng sáng mà dây dẫn thì không nóng ?